## Slide 1: THERMODYNAMIQUE FILIERE MP
3 CHAPITRES
Chap 1: TRANSFERT THERMIQUE, DIFFUSION THERMIQUE
Chap 2: RAYONNEMENT THERMIQUE, CORPS NOIR
Chap 3: ELEMENTS DE PHYSIQUE STATISTIQUE , Energie interne, capacité calorifique d’un système thermodynamique
EL HISSE ABDERRAHMAN 16 MARS 2020

## Slide 2: CHAPITRE 1: TRANSFERT THERMIQUE
OBJECTIFS
1 DIFFÉRENTS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE
2 LA CONDUCTION THERMIQUES, LOI DE FOURIER
3 RÉGIME PERMANENT , RÉSISTANCE THERMIQUE
4 LA CONVECTION THERMIQUE À LA PAROI , LOI DE NEWTON
5 RÉGIME VARIABLE, ÉQUATION DE DIFFUSION THERMIQUE

## Slide 3: 1- LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE
Il y a trois processus différents de transferts thermique
Conduction thermique. Transfert conductif
Convection thermique. Transfert convectif
Rayonnement thermique. Transfert radiatif

## Slide 4: 1- LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE
1.1 CONDUCTION THERMIQUE. Transfert conductif
C'est un transfert direct d'énergie thermique entre particules microscopiques du milieu continu, sans mouvement macroscopique d'ensemble de ces particules. Sous l’effet d’un gradient de température
Prenons l’exemple d’une barre métallique que l’on chauffe à l’une
de ses extrémités: l’agitation thermique des atomes situés
à l’extrémité chauffée de la barre augmente et se transmet de proche en proche
Dans la direction inverse du gradient thermique.
Dans les métaux, la conduction fait intervenir les électrons libres qui les rendent bons conducteurs thermique. En revanche dans les isolants , la conduction se produit mal, il y a une correspondance entre le propriétés thermiques et électriques des solides
La conduction s’observe aussi dans les fluides au repos mais elle est plus faible que dans un métal, de plus elle est souvent dominé par la convection.
La conduction intervient seule dans les échanges de chaleur à l'intérieur d'un solide.

## Slide 5: 1- LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE
1.2 CONVECTION THERMIQUE. Transfert convectif
La convection implique le transport de l’énergie thermique par une partie d’un fluide qui se mélange avec une autre partie
La convection concerne exclusivement les fluides ( liquides ou gaz), puisqu’elle prend sa source dans transport macroscopique de matière dans le milieu continu.
Dans un fluide à température non uniforme, donc de densité non uniforme, apparaissent des mouvements locaux ordonnés (courants de convection) permettant aux parties les plus chaudes et les moins denses de céder de l'énergie aux plus froides.

## Slide 6: 1-LES DIFFÉRENTS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE
1.3 Mode rayonnement:
c’est l’émission d’énergie par une source, sous forme d’ondes électromagnétiques, comme le cas de rayonnement dipolaire.
Rayonnement thermique: c’est le cas ou la source est un corps chaud (T>0 K).
Tout corps émet par sa surface des radiations qui se propagent même dans le vide et peuvent être absorbées par d'autres corps.
L'énergie absorbée augmente l'énergie cinétique moyenne des particules du milieu absorbant (opaque), d'où un échauffement de ce milieu.
Le spectre de rayonnement thermique est continu (CONTINIUM SPECTRAL), il est d’autant décalé vers les hautes fréquences (énergie plus grandes) que la température est plus élevée: loi de déplacement de Wien
λmax .T= 3000 μm K

## Slide 7: 2- CONDUCTION THERMIQUE. LOI DE FOURIER
2.1 FLUX THERMIQUE –On appelle flux thermique (Фth),la puissance thermique (en Watt) qui traverse une surface S , c’est l’énergie thermique (δQth) qui traverse S pendant une durée élémentaire dt
Фth =δQth/dt
FLUX THERMIQUE SURFACIQUE
Soit θ l’angle entre la direction des transferts et la normale à la surface dS.
Soit (δ Фth) le flux thermique qui traverse dS selon la direction θ .
On appelle flux thermique surfacique (ϕ), la puissance thermique surfacique, qui traverse une surface élémentaire dS : ϕ =δ Фth /dS
ϕ est maximal si θ = 0
ϕ est minimal si θ = π/2
On peut caractériser les transfert par un vecteur courant thermique surfacique

## Slide 8: 2) Conduction thermique. Loi de Fourier
On généralise à tout matériau homogène continu
et isotrope la relation fondamentale de transfert thermique
par conduction. Dans le matériau, supposé infini,
la température T varie selon
Les surfaces isothermes sont les plans orthogonaux à la direction x'x et le transfert d'énergie se fait toujours dans le sens des températures décroissantes.
Pendant une durée dt, l'énergie thermique (ou chaleur...) transmise à travers une surface S perpendiculaire à x'x est:
λ est la conductivité du matériau et dépend de la nature du matériau et de sa température.
La puissance thermique transmise est P =
δQ et P s'expriment aussi en fonction du vecteur puissance thermique surfacique:
LOI DE FOURIER
2- CONDUCTION THERMIQUE: LOI DE FOURIER