## Slide 1: THERMODYNAMIQUE FILIERE MP
3 CHAPITRES
Chap 1: TRANSFERT THERMIQUE, DIFFUSION THERMIQUE
Chap 2: RAYONNEMENT THERMIQUE, CORPS NOIR
Chap 3: ELEMENTS DE PHYSIQUE STATISTIQUE , Energie interne, capacité calorifique d’un système thermodynamique
EL HISSE ABDERRAHMAN 16 MARS 2020

## Slide 2: CHAPITRE 1: TRANSFERT THERMIQUE
OBJECTIFS
1 DIFFÉRENTS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE
2 LA CONDUCTION THERMIQUES, LOI DE FOURIER
3 RÉGIME PERMANENT , RÉSISTANCE THERMIQUE
4 LA CONVECTION THERMIQUE À LA PAROI , LOI DE NEWTON
5 RÉGIME VARIABLE, ÉQUATION DE DIFFUSION THERMIQUE

## Slide 3: 3- RÉGIME PERMANENT.
En régime permanent l'état du milieu ne dépend pas du temps t.
La température de chaque point est invariable et ne dépend que de l'abscisse x du point M .
Dans ces conditions, toute surface S perpendiculaire à x'x est traversée par la même puissance thermique
Réciproquement, connaissant les températures T1 et T2 correspondant aux abscisses x1 et x2, on déduit la puissance transmise:
Calculer la puissance transmise à travers un mur de briques (λ = 0,7 W m-1 K-1) mesurant 5 m de largeur, 3 m de hauteur et d'épaisseur égale à 25 cm, dont les faces sont à des températures différant de 20°C.

## Slide 4: 3- RÉGIME PERMANENT : Notion deRésistance thermique.
Définition: Pour un conducteur thermique de surface S et de longueur L = x2 - x1, la relation est analogue à la loi d'Ohm pour un résistor, V1 - V2 = RI avec , où γ est la conductivité du conducteur et son inverse ρ la résistivité électrique.
Par analogie on appelle résistance thermique d'un conducteur thermique la grandeur ou plus généralement (unité K W-1)
Cas particuliers:
Si λ→ 0 alors Rth → ∞ et Pth → 0 quel que soit (T1-T2)
dans ce cas le matériau est un isolant thermique parfait et constitue une paroi adiabatique (ou athermane).
Si λ→ ∞ alors Rth → 0, le matériau est un conducteur thermique parfait et constitue une paroi diatherme (ou diathermane).

## Slide 5: 3-RÉGIME PERMANENT: Résistance d’une Tige isolée latéralement.
La tige de longueur ℓ, de section constante, est limitée par 2 sections droites de surface S dont les températures sont T1 et T2.
Les surfaces isothermes sont les sections droites de la tige et, en régime permanent, toute la puissance reçue par la face d'entrée est transmise intégralement à la face de sortie si l'on suppose qu'il n'y a aucune perte latérale (tige entourée d'un isolant parfait).
Les relations précédentes s'appliquent directement:

## Slide 6: 3- RÉGIME PERMANENT :Résistance d’un Tube cylindrique
En régime permanent, la paroi interne de rayon R1 est à T1 et la paroi externe de rayon R2 est à T2 < T1 (conduite d'eau chaude par exemple). La chaleur se propage radialement de l'intérieur vers l'extérieur.
Dans le matériau la température ne dépend que de r:
La puissance transmise à travers la surface latérale S d'un cylindre de longueur
ℓ et de rayon r Є [R1, R2]
La résistance thermique est égale à

## Slide 7: 3- RÉGIME PERMANENT, Association des résistances thermiques
RÉSISTANCES EN SÉRIE
Soient n conducteurs thermiques juxtaposés, limités
par des faces parallèles dont les températures sont T0, T1, T2,...,Tn.
En régime permanent, la même puissance traverse toute surface S normale à x'x:
P =
Les n conducteurs sont équivalents à un conducteur unique dont les faces seraient à T0 et Tn, de résistance thermique R telle que:
P = D'où R = Σ(Ri).
RÉSISTANCES EN PARALLÈLE 1/R = Σ(1/Ri)