## Slide 1: CHAPITRE 1: TRANSFERT THERMIQUE
OBJECTIFS
1 DIFFÉRENTS MODES DE TRANSFERT THERMIQUE
2 LA CONDUCTION THERMIQUE, LOI DE FOURIER
3 RÉGIME PERMANENT , RÉSISTANCE THERMIQUE
4 LA CONVECTION THERMIQUE À LA PAROI , LOI DE NEWTON
5 RÉGIME VARIABLE, ÉQUATION DE DIFFUSION THERMIQUE

## Slide 2: 4- CONVECTION THERMIQUE: transfert conducto-convectif
C'est un phénomène complexe qui dépend essentiellement
de la vitesse du fluide par rapport à la paroi.
C’est un transfert pariétal à la paroi entre solide et un fluide
On distingue deux cas:
CONVECTION NATURELLE: les seuls mouvements du fluide sont ceux engendrés par les variations de densité du fluide dues aux variations de température.
CONVECTION FORCÉE: on impose au fluide une vitesse de déplacement par rapport à la paroi (différence de pression, ventilation...).
Dans tous les cas, on admet que la puissance thermique transmise par le fluide à la paroi à travers une surface S est donnée par la loi de Newton:
T0 est la température du fluide "loin" de la paroi et T1 est celle de la paroi en contact avec le fluide. La variation de température ΔT = T0-T1 est localisée dans une "couche limite de passage" d'épaisseur variable selon la vitesse du fluide.

## Slide 3: 4- CONVECTION THERMIQUE: Résistance thermique conducto-convective
Le coefficient d'échange superficiel h (ou conductance thermique surfacique de la couche de passage) dépend en général de: la nature du fluide et des conditions du régime convectif et de la vitesse d’écoulement.
en convection forcée, h est indépendant de ΔT mais dépend fortement de la vitesse imposée au fluide, de la forme de la paroi, de son état de surface...
en convection naturelle, h dépend de ΔT: h = k (ΔT)^¼ où k est un facteur dépendant de l'orientation de la surface.
La variation de température ΔT = T0-T1 étant localisée dans la couche limite de passage, celle-ci est donc équivalente à un conducteur de résistance: Rc =
ORDRE DE GRANDEURS DE H ( SI) | CONVICTION NATURELLE | CONVECTION FORCÉE
Gaz | 5 à 30 | 10 à 300
LIQUIDES | 400 à 1000 | 300 à 12000

## Slide 4: 4- CONVECTION THERMIQUE: Transfert thermique entre deux fluides à travers un mur
Pour un mur d'épaisseur ℓ, de conductivité λ
(résistance thermique Rm) en contact avec 2 fluides,
la résistance totale est équivalente à 3 résistances en série:
R = Rc1 + Rm + Rc2=
La puissance transmise par le premier fluide à T0 au second à T3, à travers une surface S, est égale à:
Pratiquement on admet: hi ≈ 8 à 10 W m-2 K-1 pour l'air calme (intérieur d'une pièce)
he ≈ 20 " (pour l'air extérieur ).

## Slide 5: 4- CONVECTION THERMIQUE: Remarque Importante
A la puissance échangée par convection, il faut ajouter la puissance échangée par rayonnement également proportionnelle à la surface d'échange S et à la différence des températures ΔT (si elle n'est pas trop grande) et dépendant aussi de l'état de la surface du corps (couleur, rugosité...).
On peut encore utiliser la loi de Newton P = hS ΔT,
où le coefficient global d'échange h tient compte des 2 phénomènes de convection et de rayonnement:
h = hc + hr.

## Slide 6: 5- RÉGIME VARIABLE. Équation de diffusion
Soit un cylindre droit de bases d'aire S
et d'abscisses x et x+dx soumis à un gradient
de température unidirectionnel selon l'axe x'x.
Entre les dates t et t+dt, ce cylindre reçoit par conduction à travers la première base l'énergie P (x,t)dt et cède à travers la seconde l'énergie P (x+dx,t)dt.
L'énergie effectivement reçue est égale à
Si la pression extérieure est constante (évolution isobare), cette énergie reçue est aussi égale d'après le 1er principe de la thermodynamique à δm cp dT.
δm = µSdx est la masse du système étudié, de masse volumique µ, et cp sa chaleur massique à pression constante. L'équation d'évolution s'écrit donc

## Slide 7: 5- RÉGIME VARIABLE. Coefficient de diffusion thermique
le coefficient de diffusion thermique D (ou diffusivité) et s'exprime en m2 s-1.
S'il y a d'autres énergies reçues (par convection, par effet Joule, par désintégration radioactive du matériau...), elles s'ajoutent à δQconduction dans le bilan énergétique et l'équation d'évolution devient:
Σénergies reçues = δm cp dT = µScp dx dT.